HECTOR

voor het trenzen van kussens

HECTOR drukt het kussen samen bij het trenspunt en naait een patroon dat het kussen zodanig samenperst dat het materiaal en vulling op zijn plaats houdt. Het patroon in de vorm van een cirkel of een lijn, kan worden aangepast van 4 tot 25 mm. Het aantal en lengte van de steken

zijn makkelijk in te stellen met een stekentellerknop. U kunt de HECTOR gebruiken voor kussens tot en met 12,5 cm dik (met een verhogende aanpassingsdikte van 17cm), stof of leer met polyester schuim, kruimelschuim of vezelvulling. Normale snelheid is 8 tot 12 trenzen per minuut.

Armlengte:			Lang 		100 cm

Te combineren met:		MULTIPLE LINE automatic

Optioneel: 			UV-licht Verhogende aanpassing van persvoet 17 cm

Standaard uitrusting:	Draadafsnijder, positielicht, dubbele tafel.