# WANDA

Costuras trenzadas en líneas dobles “doblen botón simulado”

Procedimiento: Los cojines se colocan en una cinta transportadora entre dos maquinas HECTOR, colocadas una frente la otra. Gracias a una fotocelula los cojines quedan en posición exacta y la costura es automática. Las maquinas HECTOR tienen ruedas, facilitando el servicio y cambio de las canillas. La distancia de las agujas entre los cabezales se puede regular entre 16,5 y 20 cm. El ordenador puede almacenar hasta 50 modelos de cojines diferentes.

La capacidad normal: 8 costuras por minuto.

Se puede combinar con: ALEX y una empaquetadora automática.

Equipo estándar: Cinta transportadora 4x0,5 m con 3 cintas tensoras de 9 cm de ancho.

Monitor  de hilo para el hilo superior.

WANDA COSTURA EFICAZ CON MENOS TRABAJO